## Slide 1: 小冰箱結霜感測器
指導教授：邱建文 李棟村 教授
陳思翰、洪偉晟

## Slide 2: 目錄
計畫緣由
目的
預期成果
方法與步驟
結構圖
流程圖
成果
工作分配
工作分解圖
甘特圖
儀器設備準備與介紹
風險評估
參考資料

## Slide 3: 計畫緣由
租屋處的冰箱不是一般家庭式冰箱分上下冷凍冷藏分開，而是冷凍與冷藏共用空間的小冰箱，所以比平常的大冰箱更容易結霜。結霜會使冰箱的運作效率變低，造成冰箱內溫度上升。

## Slide 4: 目的
我們希望可以讓使用者知道什麼時候該除霜，以防溫度太高導致冰箱內食物壞掉。

## Slide 5: 預期成果
能將冰箱內和環境溫溼度定時上傳至雲端平台，使用者可以至雲端平台查看數據，藉由雲端平台的數據來得知是否為冰箱老舊或環境問題引起結霜，若結霜導致溫度不正常，使用Line notify通知使用者。
同時利用樹莓派加入Google的SpeechRecognition，使用者可以聲控系統以便知道當前溫度。
若使用者想主動查看當前數據，可以詢問Line Bot來取得當前數據。

## Slide 6: 結霜原因
從門縫跑進了空氣
因外氣的影響(周圍溫度約30℃左右，或濕度超過85％時)

## Slide 7: 方法與步驟
首先將Arduino與溫溼度感測器、WIFI模組連接並撰寫運作程式，確認是否可執行。
使用ThingSpeak以供資料儲存。
將溫溼度感測器放置冰箱和環境同時測量溫溼度，並透過WIFI上傳至ThingSpeak以供使用者觀測。
當溫溼度異常時使用Line notify通知使用者。
加入聲控系統以利隨時得知當前數據。
加入Line Bot方便使用者隨時得知當前數據。

## Slide 8: 結構圖

## Slide 9: 流程圖 (冰箱)

## Slide 10: 流程圖 (環境)

## Slide 11: 流程圖 (聲控)

## Slide 12: 流程圖 (Line Bot)

## Slide 19: 工作分解圖

## Slide 20: 甘特圖

## Slide 21: 工作分配
洪偉晟
程式撰寫
資料庫
陳思翰
實驗與除錯
報告
Line
計劃書

## Slide 22: 儀器設備之準備與介紹
硬體
Arduino
編譯環境
溫溼度感測器
WIFI模組
雲端平台
ThingSpeak
Arduino IDE
Line Notify&Bot SpeechRecognition
Python
樹莓派+麥克風
Google Apps Script

## Slide 23: 遇到的問題與解決方法
出現的問題：
WIFI有時無法連線到資料庫
上傳數據異常
電源供電問題
樹梅派麥克風無法使用
解決方法：
更改判斷式
硬體線材接觸不良，重接
更改供電方式
換成USB接口的麥克風

## Slide 24: 參考資料
https://reurl.cc/Q3vv19 為何電冰箱出現結露
https://reurl.cc/7o11Zb ESP8266 WiFi
https://reurl.cc/5qAA7z ThingSpeak、Line
https://reurl.cc/r8zD5Z Line bot
https://reurl.cc/MdY0RK Google Apps Script
教授的PPT

## Slide 25: Q&A

## Slide 26: END

## Slide 27: 使用Arduino的原因
價格低，電路簡單易上手
使用C語言，程式執行效率高且組員有基礎
多種擴充模組可使用，滿足各種需求
在微處理機實驗課中學習過使用方法

## Slide 28: 使用ThingSpeak的原因
簡單易懂，方便操作
能與Line notify結合使用(同為HTTP技術)
在微處理機實驗課中學習過使用方法

## Slide 29: 使用Line Bot的原因
使用者可以主動知道目前的溫溼度
多數人都使用的通訊軟體

## Slide 30: Line Bot的限制
每月僅能傳送500則訊息，若是傳送至群組以群組人數計算訊息數量

## Slide 31: 使用Line notify的原因
因為許多人都有使用Line的習慣
有溫度異常能夠隨時通知使用者
比Line Bot的限制更少

## Slide 32: 使用Django的原因
使用Python撰寫方便好懂
不會受到雲端電腦使用限制

## Slide 33: 使用Google Apps Script的原因
不需要使用自己的電腦架設網頁伺服器
與Heroku相比不用特別寫程式規避休眠時間，也沒有限定運行時間

## Slide 34: Google Apps Script的限制
每一個 GAS 程式不可連續運算超過 6 分鐘.
每一個 GAS 程式每秒最多只能呼叫執行 30 次.
每天只能傳送電子郵件給最多 100 個不同收件者.

## Slide 36
Notes: Condition Type:條件型態(數字) Test Frequency:測試頻率(什麼時候檢查)

## Slide 42: 程式碼